## Slide 1: Seminar Proposal Skripsi Otomatisasi Klasifikasi Tutupan Lahan pada Citra Foto Udara dengan Menggunakan Model Algoritma Convlutional Neural Network (CNN).
Fairuz Akmal Pradana
19/443673/TK/48869

## Slide 2: Pendahuluan

## Slide 3: Latar Belakang
Dalam politik, sosial dan ekonomi, unsur spasial merupakan salah satu aspek yang memiliki pengaruh terhadap politik, sosial dan ekonomi. Unsur spasial meliputi penggunaan lahan dan bentuk lahan merupakan 2 hal yang bersifat dinamis, secara temporal akan terjadi perubahan lahan yang meliputi bentuk dan manfaat/penggunaannya. Permasalahan lahan atau tata ruang perlu diantisipasi dengan adanya bentuk penutup lahan serta penggunaan lahan yang akurat, karena permasalahan ini dapat berdampak pada lingkungan (Barakat et al., 2019).

## Slide 4: Latar Belakang
Salah satu informasi geospasial yang membantu pemerintahan dalam pembuatan kebijakan, serta membantu tujuan bisnis dan administratif adalah informasi penutup lahan (Disperati & Virdis, 2015). Penutup lahan memiliki arti penting dalam mengidentifikasikan suatu lokasi hingga membantu memodelkan lingkungan dalam suatu sistem informasi geografis, serta informasi penutup lahan merupakan suatu produk informasi geospasial yang menjadi salah satu data dalam analisis geografi/geospasial (Rwanga & Ndambuki, 2017).

## Slide 5: Rumusan Masalah
Penutup lahan merupakan informasi geospasial yang cukup penting dalam berbagai hal
Proses pembuatan peta penutup lahan terdapat penerapan metode visual interpretation, dimana pada proses ini memakan banyak waktu
Perlunya metode alternatif yang memiliki efisiensi waktu lebih baik, yakni dengan menerapkan teknologi deep learning.

## Slide 6: Tujuan Penelitian
Membuat model deep learning yang optimal untuk kasus otomatisasi klasifikasi penutup lahan.
Menguji model untuk melakukan klasifikasi penutup lahan sebanyak 6 kelas penutup lahan (Bangunan, jalan, sungai, sawah, pepohonan dan ruang terbuka hijau).
Melakukan pengolahan data foto udara hingga menjadi data penutup lahan yang telah terklasifikasi dengan format raster.
Menguji ketepatan informasi penutup lahan yang dihasilkan dengan melakukan ground check pada sample area uji.

## Slide 7: Pertanyaan Penelitian
Apa saja yang diperlukan untuk membangun atau menyusun sebuah model deep learning untuk kasus klasifikasi dengan input data foto udara ?
Bagaimana cara melakukan optimalisasi pada model agar hasil yang diperoleh maksimal ?
Mengapa pengujian model klasifiksi dilakukan dengan menggunakan 6 kelas penutup lahan ? Dan mengapa kelas yang digunakan adalah bangunan, jalan, sawah, sungai, pepohonan dan ruang terbuka hijau ?
Bagaimana proses alur pengolahan dari foto udara hingga dihasilkan informasi penutup lahan ?
Bagaimana karakteristik data foto udara yang dibutuhkan ?
Bagaimana karakteristik sample area uji yang akan digunakan ?
Bagaimana metode evaluasi yang digunakan hingga dapat disimpulkan sebuah ketepatan/akurasi dari hasil klasifikasi yang didapatkan ?

## Slide 8: Ruang Lingkup & Manfaat Penelitian
Ruang Lingkup
Input data yang digunakan untuk membangun dan melatih model adalah data citra foto udara dan DSM.
Evaluasi akurasi hasil klasifikasi dilakukan dengan membuat matrix konfusi dan melakukan ground check.
Evaluasi model klasifikasi dilakukan dengan melakukan klasifikasi penutup lahan pada data dengan lokasi yang berbeda dengan training area (lokasi uji model berada di area UGMdan training area berada disekitar Desa Sardonoharjo) .
Manfaat
Mampu meningkatkan efisiensi waktu pekerjaan klasifikasi pada citra foto udara dengan memanfaatkan model deep learning dan tanpa melakukan digitasi manual.
Terbentuk model deep learning yang siap pakai dengan kemampuan menginterpretasi objek dalam pekerjaan klasifikasi penutup lahan.
Mengetahui kelayakan model dalam pekerjaan klasifikasi penutup lahan yang dinyatakan dalam overall accuracy.

## Slide 9: Tinjauan Pustaka
Klasifikasi tutupan lahan adalah hasil interpretasi objek pada lingkungan yang dinyatakan dalam suatu kelas objek.
Klasifikasi lahan berbasis objek mampu dilakukan secara otomatis dengan algoritma CNN (Fan et al., 2020).
Model algoritma CNN terdiri dari neuron/jaringan sistem neuron yang memiliki bobot dan bias pembelajaran yang apabila digabungan, sistem jaringan neuron akan mampu memetakan dan membedakan piksel ke dalam kelas yang telah didefinisikan (Memon et al., 2021).
Model klasifikasi dengan CNN dapat dikatakan baik apabila memiliki overall accuracy lebih dari/sama dengan 81,7% (Rwanga & Ndambuki, 2017).
Dengan adanya data foto udara yang merupakan citra resolusi tinggi, algoritma CNN mampu diimplementasikan pada kasus klasifikasi penutup lahan.

## Slide 10: Hipotesis
Hipotesis Awal
model CNN yang dibuat dan dilakukan training dengan data citra foto udara mampu melakukan proses klasifikasi penutup lahan dengan baik, yakni memiliki nilai overall accuracy lebih dari atau sama dengan 82% (delapan puluh dua persen).
Hipotesis Alternatif]
model CNN yang dibuat belum mampu melakukan proses klasifikasi dengan baik yang dinyatakan dengan nilai overall accuracy kurang dari 82%.

## Slide 11: Landasan Teori